PROCEDURA A COTTIMO FIDUCIARIO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI

PER UN SISTEMA INTEGRATO PER LA MISURAZIONE CON TECNICA EDDY COVARIANCE DI FLUSSI DI GHG ( CH4, CO2 E H2O ) CON DATA- LOGGER INTEGRATO PER

L’ISTITUTO DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE E FORESTALE

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

C.I.G. 507823219E

C.U.P. B61D11000220007

CAPITOLATO TECNICO

Articolo 1 – Oggetto della Procedura

La gara a cottimo fiduciario ha per oggetto l’acquisizione in economia della fornitura di  un sitema integrato per la misurazione con tecnica eddy covariance di flussi di GHG ( CH4, CO2 e H2O) con data - logger integrato le cui caratteristiche tecniche sono specificate all’articolo 2.

Articolo 2 – Caratteristiche tecniche

Il sistema di misurazione eddy covariance deve essere dotato di  analizzatori di CH4, CO2 e H2O e di un data-logger capace di registrare simultaneamente e ad alta frequenza i dati provenienti dai diversi analizzatori.

Analizzatori:

Analizzatore di CO2/H2O

- L’analizzatore deve poter misurare le concentrazioni dei due gas simultaneamente nello stesso flusso gassoso

- L’analizzatore deve essere della tipologia a circuito chiuso per permettere una minima perdita dei dati dovuta al maltempo, deve quindi essere fornito di una pompa a basso consumo elettrico e ad alta precisione per aspirare un flusso controllato di aria attraverso il percorso ottico dell’analizzatore

- La pompa di aspirazione deve essere progettata per garantire una stabilità del flusso attraverso dei sensori e controlli di ritorno, fornendo dati su flusso e pressione

- Il sistema deve poter fornire dati diagnostici sullo stato dei filtri e sulla eventuale necessità di sostituzione

- L’analizzatore deve poter operare ad elevata efficienza in un ampio intervallo di temperature (-25 to 50° C) e livelli di umidità

- L’analizzatore deve poter misurare accuratamente concentrazioni atmosferiche di CO2 fino a 3000 ppm e concentrazioni atmosferiche di H2O fino a 60 ppt

- I dati via Ethernet o porta seriale devono essere elaborati a velocità selezionabile fino a 20 Hz

- Il peso deve essere contenuto entro 10 Kg per poter essere montato facilmente su una torre

- I consumi devono essere < 20 W

Analizzatore di CH4

- L’analizzatore di CH4 deve utilizzare un emettitore laser nella regione dell’ infrarosso vicino

- Deve essere della tipologia a circuito aperto

- Il range di misurazione deve essere compreso tra 0 e 40 ppm a temperature ambientali

- Il percorso ottico deve essere inferiore a 50 m per una minore vulnerabilità alle contaminazioni da parte dei suoi specchi

- I dati devono poter essere elaborati via Ethernet ad una frequenza di 40 Hz

- Deve essere dotato di un sistema di pulizia dello specchio inferiore attivabile da remoto per ridurre la frequenza della manutenzione manuale

- Il consumo deve essere < 20 W

- Il peso deve essere < 10 Kg per una facile installazione e manutenzione sulla torre.

Data logger

- Il data logger deve poter acquisire i dati su una memoria rimovibile USB

- Deve poter registrare le misure provenienti dai vari sensori collegati (anenometro sonico, analizzatore di CH4 e di CO2/H2O)

- Deve poter esportare i dati in formato GHG contenente sia i dati misurati che i metadata, così da rendere più rapida e semplice l’elaborazione dei dati di covarianza

Articolo 3 – Luogo, termine di consegna, installazione e modalità di resa

3.1 Luogo

Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale, via Pietro Castellino, 111, 80100, Napoli, Italy.

3.2 Termine di consegna

La fornitura dovrà essere consegnata nel luogo sopra indicato, entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto; tale termine si intende esteso di 21 giorni qualora il periodo comprenda giorni del mese di agosto. I concorrenti potranno tuttavia offrire un termine di consegna inferiore che verrà valutato in conformità all’art. 3, comma 3, del Disciplinare.

3.3 Modalità di resa

Sono compresi nel prezzo contrattuale d’appalto, oltre alla fornitura, anche l’imballaggio, il trasporto, l’assicurazione del trasporto, il carico e scarico, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno.

Art. 4 – Importo a base d’asta

L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari ad €  60.500,00 ( sessantamilacinquecento/00 ) IVA esclusa. Non sono previsti costi per gli adempimenti alle norme di sicurezza. Saranno escluse le offerte economiche con un importo uguale o superiore a quello sopra riportato. L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento della fornitura e servizi connessi elencati nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare.

Articolo 5 – Obblighi dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario si obbliga, incluso nel prezzo contrattuale di appalto, a rilasciare ad ultimazione della consegna e prima del collaudo finale, la sotto elencata documentazione:

- Bolle di consegna di tutti i pezzi consegnati.

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 13 agosto 2010 n. 136

6.1

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette giorni dall’accensione dello stesso, nonché le generalità, il codice fiscale e la copia di un documento di identità in corso di validità delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Qualora intervenissero modifiche ai dati predetti è fatto onere dell’operatore economico comunicare le avvenute variazioni.

6.2

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero egli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 7 – Pagamento

L’aggiudicatario avrà diritto al pagamento dell’importo contrattuale a fronte della presentazione di fattura, solo dopo la consegna, l’installazione e il positivo collaudo. Il pagamento sarà eseguito a mezzo bonifico bancario entro trenta giorni dal positivo collaudo.

Articolo 8 – Garanzia

La fornitura dovrà essere garantita per un minimo di 12 mesi “ on site” dalla data del positivo collaudo.

Articolo 9 – Marcatura CE

La fornitura dovrà essere munita, nel caso la normativa lo preveda, della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 17/2010 ( Direttiva comunitaria 2006/42/CE) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 – Responsabilità

L’aggiudicatario è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone o cose che il medesimo personale dovesse arrecare al CNR, nonché ai suoi dipendenti ed è tenuto al risarcimento degli stessi.

Articolo 11 – Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini della fornitura contrattuale, l’aggiudicatario per ogni giorno naturale e continuo di ritardo, si obbliga al pagamento di una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale al netto dell’IVA. Le penali e le maggiori spese della fornitura, che saranno formalmente comunicate dall’ Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale ( IBAF ) del CNR in ragione di ritardo accumulato o del danno subito, dovranno essere liquidate dall’aggiudicatario o, in difetto, eseguite in danno all’aggiudicatario sulle somme dovute per precedenti forniture o per quelle in corso.

Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa

Qualora l’aggiudicatario non utilizzi il conto corrente indicato al precedente articolo 6 del presente Capitolato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Inoltre, indipendentemente dall’applicazione delle penali di cui all’art. 11 del presente Capitolato, nonché dalle previsioni del Codice Civile in materia di risoluzione di contratti ( art. 1454), l’IBAF- CNR potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di necessità di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;

- Stato di inosservanza dell’aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per lo svolgimento del contratto;

- Esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto;

- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura;

- Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell’esecuzione della fornitura;

- Cessione dell’Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario.

Articolo 13 – Cessazione del contratto e subappalto

La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata.

Articolo 14 – Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia le Parti dichiarano competente il TAR di Perugia.

Il Direttore f. f.

Angelo Massacci