PROCEDURA A COTTIMO FIDUCIARIO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI

UN ANALIZZATORE DI OZONO PER L’ISTITUTO DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE E FORESTALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

C.I.G. Z4A09973CC

C.U.P. B61D11000220007

CAPITOLATO TECNICO

Articolo 1 – Oggetto della Procedura

La gara a cottimo fiduciario ha per oggetto l’acquisizione in economia della fornitura di  un analizzatore di ozono le cui caratteristiche tecniche sono specificate all’articolo 2.

Articolo 2 – Caratteristiche tecniche

L’analizzatore di ozono configurato per la determinazione nell’atmosfera dovrà essere basato sul principio dell’assorbimento UV, dotato della dichiarazione di conformità a quanto previsto dal d.Lgs 155 del 13 agosto 2010, allegato VI (norma UNI EN 14625:2005 “UV photometric method”) e dotato di sistema di misura a doppia camera come richiesto dallo standard internazionale. Deve essere dotato di uscite analogiche regolabili nel campo 0-5 V ed uscite digitali che garantiscano il controllo remoto della funzionalità e delle anomalie con relativo software di comunicazione compatibile con sistema operativo Windows.

Il circuito pneumatico dovrà essere protetto da un filtro installato a monte dell’intero circuito pneumatico.

- L’analizzatore deve poter essere utilizzato facilmente da una singola persona

- Le dimensioni devono essere contenute per poter essere sistemato facilmente sulla torre di misurazione

- Il tubo di campionamento deve avere una lunghezza < 30 cm tra l’ingresso e la cella di misura, con un filtro di 15µm

- Frequenza di campionamento di almeno 5Hz

- Convertitore di dati analogico-digitale ad alte prestazioni (24-bit)

- Sensori per misurare il flusso e la temperatura della cella di misurazione.

Articolo 3 – Luogo, termine di consegna, installazione e modalità di resa

3.1 Luogo

Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale, via Pietro Castellino, 111, 80100 Napoli, Italy.

3.2 Termine di consegna

La fornitura dovrà essere consegnata nel luogo sopra indicato, entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto; tale termine si intende esteso di 21 giorni qualora il periodo comprenda giorni del mese di agosto. I concorrenti potranno tuttavia offrire un termine di consegna inferiore che verrà valutato in conformità all’art. 3, comma 3, del Disciplinare.

3.3 Modalità di resa

Sono compresi nel prezzo contrattuale d’appalto, oltre alla fornitura, anche l’imballaggio, il trasporto, l’assicurazione del trasporto, il carico e scarico, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno.

Art. 4 – Importo a base d’asta

L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari ad € 10.500,00 ( diecimilacinquecento/00 ) IVA esclusa. Non sono previsti costi per gli adempimenti alle norme di sicurezza. Saranno escluse le offerte economiche con un importo uguale o superiore a quello sopra riportato. L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento della fornitura e servizi connessi elencati nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare.

Articolo 5 – Obblighi dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario si obbliga, incluso nel prezzo contrattuale di appalto, a rilasciare ad ultimazione della consegna e prima del collaudo finale, la sotto elencata documentazione:

- Bolle di consegna di tutti i pezzi consegnati.

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 13 agosto 2010 n. 136

6.1

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette giorni dall’accensione dello stesso, nonché le generalità, il codice fiscale e la copia di un documento di identità in corso di validità delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Qualora intervenissero modifiche ai dati predetti è fatto onere dell’operatore economico comunicare le avvenute variazioni.

6.2

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero egli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 7 – Pagamento

L’aggiudicatario avrà diritto al pagamento dell’importo contrattuale a fronte della presentazione di fattura, solo dopo la consegna, l’installazione e il positivo collaudo. Il pagamento sarà eseguito a mezzo bonifico bancario entro trenta giorni dal positivo collaudo.

Articolo 8 – Garanzia

La fornitura dovrà essere garantita per un minimo di 12 mesi “ on site” dalla data del positivo collaudo.

Articolo 9 – Marcatura CE

La fornitura dovrà essere munita, nel caso la normativa lo preveda, della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 17/2010 ( Direttiva comunitaria 2006/42/CE) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 – Responsabilità

L’aggiudicatario è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone o cose che il medesimo personale dovesse arrecare al CNR, nonché ai suoi dipendenti ed è tenuto al risarcimento degli stessi.

Articolo 11 – Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini della fornitura contrattuale, l’aggiudicatario per ogni giorno naturale e continuo di ritardo, si obbliga al pagamento di una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale al netto dell’IVA. Le penali e le maggiori spese della fornitura, che saranno formalmente comunicate dall’ Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale ( IBAF ) del CNR in ragione di ritardo accumulato o del danno subito, dovranno essere liquidate dall’aggiudicatario o, in difetto, eseguite in danno all’aggiudicatario sulle somme dovute per precedenti forniture o per quelle in corso.

Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa

Qualora l’aggiudicatario non utilizzi il conto corrente indicato al precedente articolo 6 del presente Capitolato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Inoltre, indipendentemente dall’applicazione delle penali di cui all’art. 11 del presente Capitolato, nonché dalle previsioni del Codice Civile in materia di risoluzione di contratti ( art. 1454), l’IBAF- CNR potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di necessità di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;

- Stato di inosservanza dell’aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per lo svolgimento del contratto;

- Esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto;

- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura;

- Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell’esecuzione della fornitura;

- Cessione dell’Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario.

Articolo 13 – Cessazione del contratto e subappalto

La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata.

Articolo 14 – Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia le Parti dichiarano competente il TAR di Perugia.

Il Direttore

Angelo Massacci