All. AT

Fornitura e installazione in opera di

“POTENZIOSTATO MULTICANALE PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DI PROCESSI BIO-ELETTROCHIMICI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO KILL*SPILL: INTEGRATED BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR COMBATING MARINE OIL SPILLS (GRANT AGREEMENT NUMBER 312139)”

| Allegato Tecnico | DOCUMENTO AT |
| --- | --- |

PREMESSA

Sono compresi nel prezzo contrattuale d’appalto, oltre la fornitura dell’attrezzatura, anche l’imballaggio, il trasporto, l’assicurazione del trasporto, il carico e lo scarico dai mezzi, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno, la manodopera, il montaggio, l’installazione, la messa in funzione, gli oneri previsti dal Capitolato d’Oneri, ogni altro onere per dare le attrezzature installate a perfetta regola d'arte e rispondenti alle vigenti normative in materia, le spese generali e l'utile della Ditta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

IL Potenziostato multicanale per il monitoraggio e controllo di processi bio-elettrochimici di risanamento ambientale deve rispondere ai seguenti requisiti di minima.

Caratteristiche tecniche e dotazioni richieste:

- Chassis per Potenziostato/Galvanostato a 5 o più canali indipendenti;

- Software per l’applicazione delle principali tecniche elettrochimiche, acquisizione, gestione ed integrazione dei dati

- Installazione, collaudo.

- Corso di formazione per utilizzatori.

- Assistenza tecnica e garanzia.

a)	Chassis per Potenziostato/Galvanostato a 5 o più canali indipendenti;

Caratteristiche minime dei canali: corrente in uscita >100 mA; tensione massima applicata +/- 10 V; possibilità di integrazione con modulo per spettroscopia di impedenza (intervallo minimo di frequenza 10 µHz- 250 kHz);

b)	Software per l’applicazione delle principali tecniche elettrochimiche, acquisizione, gestione ed integrazione dei dati

Il controllo e la gestione di tutte le funzioni strumentali deve avvenire tramite PC;

Il software di gestione dell’apparecchiatura (fornito insieme al PC dalla ditta aggiudicataria), deve permettere l’applicazione delle principali tecniche elettrochimiche quali la voltammetrie, cronoamperometria, misure di potenziale a circuito aperto, spettroscopia di impedenza

Il collegamento tra i vari moduli ed il  computer sarà preferibile tramite interfaccia LAN o USB.

c)	Installazione e collaudo

Installazione presso i laboratori dell’IRSA-CNR, Area della Ricerca RM1, via Salaria km 29.300, 00015 Monterotondo (RM).

Il collaudo dovrà consentire la verifica delle prestazioni strumentali generali e nello specifico dei punti a e b del presente disciplinare.

La ditta costruttrice e/o distributrice dell’apparecchiatura dovrà fornire tutto il materiale necessario al collaudo (ad. es. connettori, cavi di collegamento).

d)	Corso di formazione

La ditta costruttrice e/o distributrice dell’apparecchiatura, dovrà fornire a proprio carico, adeguata e completa formazione, al personale indicato da questa stazione appaltante, sull’utilizzo della strumentazione fornita ed in tutte le sue configurazioni. Ciò avverrà preferibilmente utilizzando lo stesso strumento dopo l’avvenuta installazione e collaudo.

In caso di formazione presso altra sede,  tutte le spese di trasferta del personale IRSA, saranno sempre a carico della ditta fornitrice.

e) Assistenza tecnica e garanzia

La ditta costruttrice e/o distributrice dell’apparecchiatura, dovrà garantire l’assistenza tecnica in loco, e tempi di intervento rapidi (< 1 settimana lavorativa).

Dovrà altresì garantire l’invio di parti di ricambio e/o consumabili entro 7 giorni lavorativi dalla data dell’ordine.

Sarà valutato positivamente un periodo di garanzia superiore a quella legale.

La ditta costruttrice e/o distributrice dell’apparecchiatura, dovrà fornire la quotazione per gli interventi in assistenza tecnica al di fuori del periodo di garanzia.

La ditta costruttrice e/o distributrice dell’apparecchiatura, potrà fornire la quotazione per un eventuale periodo di estensione di garanzia (se disponibile).

La fornitura deve essere dotata di tutti gli accessori prescritti dalle norme vigenti ed occorrenti comunque per il suo perfetto funzionamento e deve risultare idonea al superamento del collaudo di cui all’Art. 19 del Capitolato d’oneri.

La fornitura deve essere, altresì, dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dal presente Allegato Tecnico, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante, e la sua posa in opera deve avvenire secondo la migliore e più recente tecnologia.

L’attrezzatura deve essere consegnata negli imballi originali. Gli imballi dovranno essere ritirati dopo il montaggio a meno di disposizione contraria da parte dell’Istituto.

Materiali di consumo

E’ compresa nel prezzo contrattuale d’appalto la fornitura di tutti quei materiali che permettono la gestione del “POTENZIOSTATO MULTICANALE PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DI PROCESSI BIO-ELETTROCHIMICI DI RISANAMENTO AMBIENTALE” fino al collaudo, ivi incluso ogni altro onere occorrente per rendere i beni oggetto della fornitura montati a perfetta regola d’arte e pronti all’uso (es. spine, cavi, kit d’installazione ecc.).

Qualità e provenienza dei materiali

Tutti i materiali, gli apparecchi e l’apparecchiatura fornite e poste in opera, devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d’arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate.

La fornitura dovrà essere certificata in conformità alle norme vigenti.

Prescrizioni esecutive generali

La fornitura deve essere installata oltre che secondo le prescrizioni della Lettera di invito, del Capitolato d’oneri e del presente Allegato Tecnico, anche secondo la buona regola d’arte, intendendosi con tale denominazione l’osservanza di tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori. Non è necessario redigere un DUVRI in quanto la messa in opera dell’apparecchiatura si esaurisce in un giorno.

# Text boxes

# ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE

del Consiglio Nazionale delle Ricerche