Gara a procedura aperta per l’affidamento del contratto per la fornitura di n. 3 Sistemi lidar Raman UV polarimetrici per la misura del profilo del coefficiente di retrodiffusione e di estinzione aerosolica e del rapporto di depolarizzazione degli aerosol e n. 1 IR Profiler per la calibrazione dei sensori in remote sensing presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede a Lecce

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Rif. Codice Identificativo Gara (CIG): [5155976DFB]

ART. 1

PREMESSE

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede a Lecce, Str. Prv. Lecce-Monteroni km 1.2, CAP 73100, in attuazione del progetto PONa3_00363 "INFRASTRUTTURA AMICA- Infrastruttura di Alta Tecnologia per il Monitoraggio Integrato Climatico-Ambientale" (I-AMICA) – CUP B61D11000220007  finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” per le regioni dell’Obiettivo Convergenza, intende procedere ad una Gara a Procedura Aperta per la fornitura di n. 3 SISTEMI LIDAR RAMAN UV POLARIMETRICI PER LA MISURA DEL PROFILO DEL COEFFICIENTE  DI RETRODIFFUSIONE E DI ESTINZIONE AEROSOLICA E DEL RAPPORTO DI DEPOLARIZZAZIONE DEGLI AEROSOL + n. 1 IR PROFILER PER LA CALIBRAZIONE DEI SENSORI IN REMOTE SENSING, d’ora in avanti chiamato semplicemente “Lidar e profiler”. La fornitura dei Lidar e profiler è disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Oneri, nel quale si indica con il termine “Affidatario” o “Appaltatore” la Ditta alla quale sia stata aggiudicata la fornitura; con il termine “Ente Appaltante” l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC).

ART. 2

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE COMPONENTI

DEI SISTEMI LIDAR E DELL’IR PROFILER

La fornitura relativa ai Lidar e profiler dovrà essere costituita, pena l’esclusione dalla gara, dai seguenti componenti e le condizioni di garanzia, aventi le caratteristiche tecniche di seguito indicate:

- La sorgente ottica deve essere una laser Nd:YAG impulsata con le seguenti caratteristiche:

- Energia totale per impulso a 355nm > 1mJ

- Durata impulso < 8 ns

- Divergenza lidar < 0.25mrad (eventualmente anche attraverso l’utilizzo di un beam expander)

- Stabilità energia < 3% rms

- Il sistema di ricezione deve essere basato su un telescopio dotato di uno specchio primario di almeno 130mm. Tutte le ottiche del telescopio devono essere dotate di coating per alta riflettività/trasmissività in corrispondenza delle lunghezze d’onda 355nm e 387nm minimizzando la differenza in reflettività/trasmissività per le componenti di polarizzazione p ed s.

- Il sistema di separazione spettrale deve presentare una prima separazione preliminare delle lunghezze d’onda attraverso beam-splitter dicroici e successivamente le lunghezze d’onda devono essere ulteriormente purificate attraverso filtri interferenziali di elevata qualità.

- Il sistema di acquisizione deve essere in grado di misurare i seguenti canali ottici:

- componente parallela del segnale retrodiffuso a 355nm

- componente perpendicolare del segnale retrodiffuso a 355nm

- segnale retrodiffuso anelasticamente dall’azoto atmosferico per effetto Raman a 387nm

- I rivelatori per tutti e 3 canali di ricezione devono essere dei fotomoltiplicatori ottimizzati per l’acquisizione in fotoconteggio e devono essere dotati di alto guadagno ed un tempo di risposta veloce. Tutti e 3 i canali di ricezione devono poter essere acquisiti utilizzando sia acquisizione analogica che in fotoconteggio al fine di ampliare il range dinamico misurabile.

- La calibrazione delle misure di polarizzazione deve poter essere basata su una tecnica che non richiede la determinazione a-priori della depolarizzazione molecolare atmosferica.

- I seguenti requisiti generali devono essere assicurati:

- risoluzione verticale segnali grezzi: uguale o minore di 15m

- range segnali grezzi: maggiore di 20km

- risoluzione temporale segnali grezzi: almeno 30s

- range minimo effettivo (overlap): 400 metri

- Il lidar deve:

- essere compatto, robusto ed operante in tutte le condizione atmosferiche

- essere facilmente trasportabile

- essere compatibile con gli standard: IEC / EN 60825-1 / ANSI-Z136.1-2007

- essere facile da installare, ottimizzare e mettere in funzione

- poter essere messo in rete facilmente e supportare protocolli di trasferimento dati automatico

- essere controllabile da remoto

- assicurare un funzionamento 24/7 senza operatore

- Il lidar deve fornire almeno i seguenti prodotti ottici:

- profilo del coefficiente di estinzione aerosolico a 355nm

- profilo del coefficiente di retrodiffusione aerosolico a 355nm

- rapporto di depolarizzazione di volume aerosolico a  355nm

- L’IR profiler è pensato principalmente per estendere le capacità osservative delle masse d’aria atmosferiche essenzialmente nel Planetary Boundary Layer. Esso deve presentare le seguenti caratteristiche:

- compatto, robusto ed operante in tutte le condizione atmosferiche

- facilmente trasportabile

- eye safe

- facile da installare, ottimizzare e mettere in funzione

- deve poter essere controllabile da remoto

- deve assicurare un funzionamento 24/7 senza operatore

- pointing accuracy < 0.1 gradi

- sorgente laser: laser pulsato a 1.54 μm

- range massimo di acquisizione segnali lidar: 5.5km

- tempo su cui mediare: 1 to 10s

- intervallo di risoluzione minimo: 50m

- accuratezza velocità del vento radiale: 0.5 m/s

- range velocità radiale del vento: -30 m/s to 30 m/s

- Cavi e connessioni necessari per la funzionalità integrata e singola dei componenti.

- Manuali cartacei ed informatizzati.

- Tutti i software di acquisizione ed elaborazione dei dati dovranno essere comprensivi di almeno quattro licenze d’uso (due on–line due off–line) per un periodo illimitato di tempo. La ditta  concorrente dovrà impegnarsi a fornire gli eventuali aggiornamenti per non meno di 5 anni a partire dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo e senza costi aggiuntivi.

- La fornitura dovrà essere compresa di garanzia, specificando il periodo e le condizioni della garanzia stessa.

ART. 3

DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA DELLA FORNITURA

Il fornitore dovrà riportare nella propria offerta tecnica i riferimenti ai componenti e alle funzionalità dei Lidar e dell’IR Profiler elencati all’art. 2 insieme ad una scheda tecnica che dovrà contenere tutte le informazioni di dettaglio, oggetto di valutazione.

ART. 4

BENEFITS E/O ACCESSORI AGGIUNTIVI

Il fornitore potrà includere nella propria offerta benefit e/o accessori aggiuntivi (non elencati nell’Art. 2) attinenti alla funzionalità, elaborazione, efficienza e gestione della fornitura.

ART. 5

NORME GENERALI

Tutta la strumentazione ed i materiali della presente fornitura dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti, originali e nuovi di fabbrica, ed in ogni caso con qualità e pregi uguali a quanto contrattualmente prescritto. L’Appaltatore ha l’onere di eseguire la fornitura perfettamente funzionante in tutte le sue parti, che deve essere di moderna tecnologia, a norma europea e con le caratteristiche più avanzate sul mercato. Deve avere corrispondenza piena e perfetta alle descrizioni tecniche date e deve rispettare le clausole contenute nel presente Capitolato e nelle disposizioni legislative vigenti. Di tutto quanto sopra detto l’Appaltatore dovrà tenere conto nel formulare la propria offerta di prezzo.

ART. 6

OFFERTA ECONOMICA

L’importo totale presunto a base di gara dei 3 sistemi Lidar e dell’IR Profiler è di Euro 735.000,00 (settecentotrentacinquemila/00 euro) IVA esclusa. Saranno escluse le offerte economiche con importo  uguale o superiore a quello stabilito a base d'asta.

L’offerta economica dovrà essere relativa ai Lidar e profiler, come riportato dall’art. 2 del presente Capitolato, e dovrà avere validità di 10 (dieci) mesi decorrenti dal termine ultimo fissato per la sua ricezione. Il prezzo, espresso in Euro, deve essere mantenuto costante per tutta la durata dell’offerta, e deve essere comprensivo di tutte le spese di trasporto, le tasse, diritti doganali, ed altre pubbliche imposte ad eccezione dell’IVA. Il prezzo deve contenere tutti i costi di spedizione, assicurazione e copertura di garanzia.

ART. 7

LUOGO DI CONSEGNA DELLA STRUMENTAZIONE

La strumentazione andrà consegnata presso la sede del CNR ISAC UOS di LECCE, alla Str. Prv. Lecce-Monteroni km 1.2, CAP 73100, Lecce, Italia.

ART. 8

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO E SANITARIA

Per l’accettazione dei materiali impiegati nella fornitura, oltre alle disposizioni e leggi richiamate nel presente Capitolato o ad altre che potranno essere successivamente emanate, si dovrà tenere conto di tutta la legislazione vigente in materia, nonché delle norme UNI, CEI, CNR, ISO, CE. Qualora in corso d’opera entrassero in vigore norme tecniche emanate successivamente alla data dell’offerta e che richiedessero adeguamenti, l’Appaltatore è tenuto a modificare di conseguenza la fornitura senza modificarne il prezzo.

ART. 9

REFERENTE DI ISTITUTO

L’Istituto nominerà un Referente e ne farà conoscere alla Ditta Affidataria il nome. La Ditta dovrà interagire esclusivamente con tale persona di riferimento, esponendo eventuali problemi che dovessero intervenire. Compito specifico del Referente è quello di controllare che l’esecuzione della fornitura rispetti i termini e le modalità del presente Capitolato.

ART. 10

OSSERVANZA DI NORME A TUTELA DELLA MANO D’OPERA ED ASSICURAZIONI

SOCIALI

L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, anche ogni altra norma di legge, decreto e regolamento vigente, o che siano emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committenza da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. Inoltre, è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.

L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme degli stessi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino alla data di approvazione del collaudo, anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni della Ditta di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Della osservanza di quanto sopra, l’Appaltatore sarà tenuto a fornire le prove che gli venissero richieste, ritenendosi comunque, come detto, l’Ente Appaltante sollevato da ogni responsabilità inerente.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione vigente in tema di forniture ad enti pubblici, l'operatore economico aggiudicatario della fornitura è tenuto, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente capitolato, alla esatta osservanza:

a.  del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

b. della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché di normativa antimafia”;

c. dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, “Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche” per quanto applicabile;

d. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

e. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

La gara è disciplinata, altresì, oltre dalle disposizioni sopra richiamate, dalle norme del codice civile per quanto applicabili e da quelle contenute nel documento “Disciplinare di gara” del quale le ditte concorrenti accettano, sin d'ora, senza riserve e/o eccezioni alcune, il contenuto.

ART. 12

OSSERVANZA DEL D. Lgs. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE

È obbligo dell’Appaltatore la scrupolosa osservanza del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 “Testo unico Sicurezza Lavoro” e s.m.i. nell’esecuzione delle prestazioni del presente Capitolato, risultando l’Appaltatore responsabile di qualsiasi danno a persone o cose, sia dell’Ente Appaltante che dell’Appaltatore stesso, conseguente a negligenze in merito.

ART. 13

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto stabilito in precedenza ed a tutti gli oneri previsti dalla giurisprudenza menzionata, sono a totale carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi che, in quanto previsti e valutati in sede di elaborazione dell’offerta, non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara e per tutte le rielaborazioni e ricalcoli occorrenti prima e durante l’esecuzione della fornitura;

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura dal giorno della notifica della aggiudicazione fino all’approvazione del collaudo;

- la sostituzione di quelle apparecchiature o sistemi che a giudizio del Referente non risultino conformi all’offerta;

- il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture, con le opportune cautele atte a evitare danni o infortuni;

- l’obbligo di allontanare tutte quelle persone che, ad insindacabile giudizio del Referente risultassero non gradite per il loro comportamento o per la trasgressione agli ordini emanati;

- l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Referente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;

- la manutenzione di tutte le apparecchiature inerenti al presente appalto, dalla loro consegna fino al collaudo finale;

- tutte le spese relative al pagamento di brevetti, sollevando il Committente da qualunque rivendicazione anche futura, sorta dall’osservanza di tale procedura;

- la rimozione immediata di ogni ipoteca o sequestro che, a causa di atti od omissioni commessi dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti, possa essere richiesta da chiunque sulle apparecchiature in opera ed in deposito. L’Appaltatore accetterà la sospensione totale dei crediti derivanti dall’appalto sino a che tali rivendicazioni non siano state acquistate;

- lo sgombero e la pulizia dei locali all’atto dell’ultimazione della fornitura, con la rimozione di tutti i materiali residuali ed i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti necessari per la realizzazione di quanto oggetto del presente appalto. È compito dell’Appaltatore portare a discarica, o presso gli adeguati contenitori comunali, tutto il materiale non recuperabile da parte dello stesso Appaltatore;

Il concorrente, per il fatto di partecipare alla presente gara a procedura aperta, riconosce di aver tenuto conto, nello stabilire l’importo dell’offerta, di tutti gli oneri ed obblighi specificati e non, necessari a dare le opere finite, funzionanti a perfetta regola d’arte e per l’uso che delle medesime verrà fatto. Alla luce di quanto sopra, l'Appaltatore è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai suoi dipendenti nonché all'Appaltatore medesimo, ed è tenuto al risarcimento degli stessi.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione della fornitura. L'Appaltatore si impegna a sollevare il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, inerente la fornitura oggetto della presente gara, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il suo personale, di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto delle forniture.

A tale scopo, a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, per la copertura dei rischi sopra richiamati valida per l'intera durata contrattuale.

ART. 14

SCHEMA DI MASSIMA RELATIVO ALLA FORNITURA

La ditta fornitrice in fase di gara dovrà proporre uno schema di massima per la fornitura, installazione e resa operativa dei Lidar e profiler. Lo schema di massima dovrà indicare:

- Modello di layout dell’area in cui collocare gli strumenti, specificando le dimensioni minime e la posizione dei vari componenti;

- Caratteristiche ambientali: I) massimo carico sul pavimento; II) campi elettrici e magnetici; III) flussi d’aria; IV) intervalli e gradienti di temperatura ed umidità; V) isolamento meccanico del pavimento;

- Caratteristiche relative all’alimentazione elettrica.

È facoltà dell’Ente Appaltante, prima dell’inizio dell’installazione, chiedere all’Appaltatore variazioni di tale schema, ed eventualmente la totale ridefinizione in caso si dovesse optare per ambienti diversi. L’Appaltatore è vincolato a ridefinire lo schema senza alcun onere aggiuntivo, tenendo conto di mantenere costante la qualità delle prestazioni della strumentazione fornita.

ART. 15

TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA – PENALE PER RITARDI

Il tempo utile per l’ultimazione della fornitura non può superare 180 giorni naturali, successivi e continui dalla stipula del contratto. La dizione “ultimazione della fornitura” si deve intendere nel senso che tutti i componenti, hardware e software, della strumentazione oggetto della trattativa, dovranno risultare pienamente funzionanti. Ai fini di mantenere il tempo utile per l’ultimazione della fornitura, è facoltà della Ditta provvedere ad approvvigionarsi del materiale necessario appena ricevuta la notizia dell’affidamento della trattativa.

Per ogni giorno di ritardo sull’ultimazione della fornitura, la penale sarà del due per mille dell’ammontare della trattativa e ciò fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti ed indiretti derivanti all’Ente Appaltante a causa del ritardo stesso.

ART. 16

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata.

ART. 17

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà, a mezzo bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura, redatta secondo le norme in vigore, a mezzo bonifico bancario emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura corredata da certificato di collaudo avvenuto con esito positivo.

ART. 18

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA APPALTATRICE – DIRETTORE TECNICO

La Ditta Appaltatrice sarà rappresentata, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la Committente e con il Referente da un proprio Direttore Tecnico responsabile dell’esecuzione di quanto oggetto del presente contratto. Il Direttore Tecnico dovrà essere investito di ogni potere per impegnare la Ditta stessa.

ART. 19

STATO FINALE – COLLAUDO

Il collaudo della fornitura verrà effettuato da apposita Commissione nominata dall’ISAC che redigerà il certificato di collaudo entro 60 gg. dalla data di ultimazione della fornitura. Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalla giurisprudenza in merito. Se durante le verifiche effettuate dalla Commissione di collaudo, si constatassero forniture non idonee, e/o impieghi di materiali non idonei, l’Appaltatore sarà tenuto a porvi rimedio a propria cura e spese.

Qualora l’Appaltatore rifiutasse o trascurasse di compiere quanto specificato nel tempo o modo indicatogli dalla Commissione di collaudo o dal Referente dell’Ente Appaltante, il Committente provvederà a quanto necessario detraendone l’importo relativo dal conto finale.

Intervenuta l’approvazione del certificato di collaudo da parte dell’Appaltatore, si farà luogo, in base alle risultanze del collaudo stesso, al pagamento – ogni contraria eccezione rimossa – della rata di saldo dell’ammontare risultante e allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 20

GARANZIA

Come già specificato in precedenza, l’Appaltatore è responsabile del buon funzionamento di tutte le apparecchiature e sistemi forniti, delle quali si rende garante secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Oneri e le previsioni e garanzie fornite in sede d’offerta.

Inoltre l’Appaltatore è tenuto, senza alcun compenso, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere fino all’approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia, della durata minima di 1 (uno) anno, decorrerà dalla redazione del certificato di collaudo finale, e si intende a completo carico dell’Appaltatore la immediata riparazione od anche la parziale o intera sostituzione di quanto difettoso.

ART. 21

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Per la strumentazione il Fornitore potrà opzionalmente proporre un’offerta per un contratto annuale di assistenza tecnica e manutenzione vincolata per i tre anni successivi all’approvazione del certificato di collaudo. Il costo del contratto dovrà prevedere l’eventuale sostituzione della sorgente ottica, laser Nd:YAG impulsato; due interventi obbligatori di manutenzione ordinaria e la sostituzione di tutti i componenti mal funzionanti del Lidar e profiler (il malfunzionamento dei quali non sia dovuto a imperizia dell’operatore o a catastrofi naturali), compreso il sistema per il controllo remoto del Lidar; interventi senza limitazione di numero e durata di diagnosi remota; fino a tre interventi di manutenzione straordinaria in caso di guasti su richiesta dell’Appaltatore con eventuale fornitura di nuovi componenti in sostituzione di quelli mal funzionanti (il cui malfunzionamento non sia dovuto a imperizia dell’operatore o a catastrofi naturali); i tempi di attivazione degli interventi di manutenzione straordinaria devono essere contenuti entro giorni 10 (dieci), naturali, successivi e continui dalla richiesta inoltrata dall’Appaltatore.

Il costo dell’assistenza tecnica dovrà essere quotato a parte e non deve concorrere al costo finale della strumentazione.

Il Fornitore dovrà allegare all’offerta la proposta del contratto di assistenza tecnica in cui devono essere riportati in termini chiari e comprensibili le condizioni discusse nel presente articolo.

ART. 22

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Segreteria Amministrativa dell’Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecce della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 23

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il CNR ISAC UOS di Lecce potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di diffida ad adempiere, e di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del contratto;

- stato di inosservanza dell'aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;

- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali;

- esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e regolamento, tali da compromettere la qualità delle forniture;

- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione delle forniture;

- subappalto non autorizzato oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 24

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, le Parti dichiarano competente il Foro di Lecce.