Gara a procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs 50/2016 per la  fornitura di un

Apparecchio Real Time PCR standard a 96 pozzetti per la realizzazione del Progetto DSB.AD007.145 “Investigating the cellular endogenous reverse transcriptase as a novel therapeutic target and an early tumor marker”di cui è responsabile scientifico il dr. Corrado Spadafora. CUP B52F17000700007

IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ZB41F7BCA0

# SCHEDA TECNICA DELLA DITTA………………………………………….

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a_________________________________________il ___________________________

nella sua qualità di___________________________________________________________

dell’impresa  _______________________________________________________

con sede in_________________________Via_________________________n._______________

telefono____________________________ telefax____________________________________

con codice fiscale/partita IVA n. _____________________________________________

DICHIARA

Che oltre ai parametri tecnici obbligatori dell’apparecchiatura di seguito elencati che devono essere posseduti pena l’esclusione:

## PARAMETRI TECNICI OBBLIGATORI

HARDWARE

- Installazione ed utilizzo dello strumento senza Pc dedicato (STAND ALONE)

- Acquisizione in multiplex di almeno 4 fluorocromi contemporaneamente (4 filtri di eccitazione e 4 di emissione accoppiati).

SOFTWARE

- Analisi quantitativa di espressione genica assoluta e relativa

- Analisi di genotipizzazione

- Analisi di Copy Number Variation (CNV)

CONNETTIVITÀ: Trasferimento dei dati mediante USB e WiFi.

FORMAZIONE: Formazione di base all’uso della macchina

ASSISTENZA TECNICA: Assistenza tecnica rapida (max 5 gg) in caso di guasti e/o malfunzionamenti

GARANZIA: Minimo di due anni

## CARATTERISTICHE OPZIONALI E MIGLIORATIVE

| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO |
| --- | --- | --- |
| ACCESSIBILITÀ | Accesso ed analisi dei dati attraverso un sistema di cloud-computing: si: 10 punti no: 0 punti | Punteggio max:10 |
| Offerta……………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| SISTEMA DI RILEVAZIONE | Capacità dei filtri di rilevare i seguenti fluorocromi: FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy3, JUN, ROX/ Texas Red Si: 10 punti No: 0 punti | Punteggio max:10 |
| Offerta……………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| SENSIBILITÀ | Rilevazione degli incrementi di copie: fino a 1,5 volte: 5 punti fino a 2,0 volte: 2,5 punti | Punteggio max:5 |
| Offerta……………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| HARDWARE | blocco da 96 pz diviso in 3 sotto-blocchi Peltier indipendenti per impostare fino a 3 diverse temperature con variazioni di temperatura di almeno 0,1°C: Si: 15 No: 0 | Punteggio max:15 |
| Offerta……………………………………………………………………………………………………………………………….. |

Nota Bene:

La presente “Offerta tecnica– Scheda b” deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta ovvero da un procuratore (in tal caso va allegata la procura), che sarà identificato tramite il documento di identità già allegato nella Busta A.